Název zakázky: Dodávka antivirového systému a služeb s ním spojených pro Magistrát města Frýdku-Místku

Číslo zakázky: P16V15000770

Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky:

1. Centrální správa

| Centrální správa | sloupec vyplní uchazeč |
| --- | --- |
| Název centrální správy | (název) |

Software musí splňovat minimálně tyto požadavky:

| Minimálně šest současných vzdálených připojení k centrální správě pomocí konzole |
| --- |
| Konzole centrální správy v českém jazyce |
| Uložení nastavení a logů (události, výsledky skenů) v centrální databázi |
| MySQL 5.1 (MariaDB) a vyšší |
| MS SQL 2005 Server Express a vyšší |
| Možnost načtení a aktualizace skupin z Active Directory |
| Možnost centrální instalace a aktualizace SW vlastního antiviru na stanicích/serverech |
| Distribuce nových malware definic (aktualizací) inkrementálně z centrálního úložiště v lokální síti. |
| Možnost vytváření skupin stanic/serverů s různými parametry nastavení |
| Vytvoření seznamu programů tzv. výjimek, které bude antivir ignorovat |
| Možnost vzdálené obnovy chybně označených souborů antivirem |
| Možnost kompletní zálohy/obnovy databáze ve formě exportu/importu dat |
| Komunikace mezi stanicemi/servery, centrální správou a distribučním místem aktualizací je zabezpečená (minimálně na úrovni SSL/TLS) |
| Notifikace administrátora pomocí emailu v případě výskytu specifických událostí |
| Automatické detekce stanice/serveru v centrální správě |
| Podpora MS Windows 10 (32bitový), MS Windows 10 (64bitový), MS Windows 8.1 (32bitový), MS Windows 8.1 (64bitový), MS Windows 8 (32bitový), MS Windows 8 (64bitový), MS Windows 7, MS Windows 7 (64bitový), MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 (64bitový), MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2012 R2 (64bitový) |
| Příručka v českém jazyce | (internetový odkaz) |

2. Antivir koncových stanic

| Antivir pro koncové stanice 450 licencí | sloupec vyplní uchazeč |
| --- | --- |
| Název antiviru pro koncové stanice | (název) |

Software musí splňovat minimálně tyto požadavky:

| Připojení k centrální správě |
| --- |
| Funkčnost antiviru i bez připojení k centrální správě |
| Antivir v českém jazyce |
| Rezidentní štít (real-time ochrana) |
| Ochrana před viry, červy, rootkity, trojskými koni, spywarem, keyloggery |
| Antispamová ochrana a kontrola e-mailové komunikace |
| Instalace antiviru ručně řízená nebo automatická, například pomocí skriptu |
| Možnost individuální instalace z předpřipraveného balíčku (antivir+definice vzorků) na CD/DVD/USB na zařízení, která nejsou připojena do sítě nebo nemají konektivitu s centrální konzolí |
| Pozastavení či úplnému vypnutí antivirového programu a jeho komponent |
| Skenování externích médií (CD/DVD, USB připojená zařízení, paměťové karty) |
| Možnost tvorby spouštěcího CD/DVD/USB s antivirem a aktuálními definicemi vzorků pro offline skenování (potenciálně) napadeného počítače |
| Možnost individuální aktualizace samotného programu antiviru a/nebo inkrementální aktualizace nových definic vzorků na instalacích bez nebo s omezenou konektivitou k centrální konzoli či aktualizačnímu webu výrobce |
| Možnost instalace nových malware definic (aktualizací) inkrementálně z centrálního úložiště v lokální síti. |
| Možnost instalace nových malware definic (aktualizací) inkrementálně z internetu |
| MS Windows 10 (32bitový), MS Windows 10 (64bitový), MS Windows 8.1 (32bitový), MS Windows 8.1 (64bitový), MS Windows 8 (32bitový), MS Windows 8 (64bitový), MS Windows 7, MS Windows 7 (64bitový) |
| Kompatibilní s informačním systémem GINIS od firmy Gordic |
| Příručka v českém jazyce | (internetový odkaz) |

3. Implementační podpora

- Součástí dodávky budou implementační služby zahrnující instalaci a konfiguraci serverové části dodávaného antivirového systému v minimálním rozsahu 8 hodin v místě plnění.

- Součástí dodávky bude základní zaškolení 2-3 pracovníků zadavatele v předem dohodnutém termínu

- Podpora formou helpdesku dodavatele v českém jazyce v režimu 5×8 (8 hodin každý pracovní den) dostupný pro pracovníky zadavatele zodpovědné za provoz nasazeného antivirového řešení

- Garantovaná snadná dostupnost aktualizací samotného antiviru (všech nabídnutých komponent) a definic vzorků malware v následujících 2 letech

- Dostupnost FAQ na webu výrobce

Zadavatel požaduje poskytnutí výše uvedených licencí na dobu 2 let včetně podpory.