Rekonstrukce chodníků na veřejném pohřebišti IV. etapa

Zápis z prohlídky dotčených ploch ze dne 08.12.2016

Dotčené plochy chodníků byly rozděleny na jednotlivé úseky č. 1 až č. 14, viz přiložená situace. V okolí tras chodníků dojde ke kácení některých dřevin, vytipování a rozsah bude upřesněn při zpracování PD.

Na všech trasách mimo úseky č. 12 a 8 bude dodržena šířka chodníků min. 2200mm, v případě, že je stávající chodník širší, bude dodržena původní šířka. Budou odstraněny všechny konstrukční vrstvy stávajícího chodníku, provedeny nové podkladní vrstvy a finální vrstva bude provedena ze zámkové dlažby šedé tvar kost, tl. 80mm. V úseku č. 12 bude zámková dlažba v tl. 60mm.

Lemování chodníků bude obecně zahradními obrubníky tl. 50mm osazenými do roviny s dlážděním, resp. s okolním terénem. Tam, kde je nyní mezi hroby, epitafy a chodníkem zeleň, bude v celé délce zeleň nahrazena  kačírkem, pokud není v popise uvedeno jinak.

Úsek č. 1 – bude proveden až po vstupní dveře do objektu, bude navržena úprava soklové části přilehlých ploch objektu po vybourání stávajících vrstev zpevněné plochy

Úsek č. 2 – rozšířená část bude zrušena, v celé délce bude chodník š. 2200 mm, bude vykácena část jalovce

Úsek č. 3 – ve stávající trase

Úsek č. 4 – nebyla provedena obchůzka. Předpoklad realizace s ohledem na přítomnost javorů v blízkosti chodníku určeného k rekonstrukci (viz realizace rekonstrukce chodníků ve II. části 3.etapy, dokončena v 10/2016).

Úsek č. 5 – zrušit zbytečná rozšíření v obloucích, v tomto úseku je předpoklad kácení dřevin (bříza, tůje, smrk-2 kmen); u kříže zachovat širokou plochu, nepravidelné okraje srovnat do přímky, zachovat místo pro kontejner, předláždit. Ořez jalovce v blízkosti chodníku

Úsek č. 6 – ve stávajícím rozsahu

Úsek č. 7 – ve stávajícím rozsahu, zapracovat do plochy prostranství u pítka, které bude znovu předlážděno

Úsek č. 8 – náměstíčko bude v celé ploše předlážděno, zachovány zelené plochy, zachovány lemující žulové obrubníky u vsypové loučky. Odbor ŽPaZ upřesní, jak bude naloženo s prvky pro umístění květin ( žulový obrubník, ocelová mříž s rámem), jak bude naloženo se stávajícími lavičkami, s kamennými deskami pro umístění svíček včetně elektro rozvodů.  Součástí je konec úseku č. 9 u kapličky

Úsek č. 9 – chodník bude rozšířen až po žulový obrubník u epitafů vlevo, vpravo bude vložen obrubník mezi epitafy a dlažba bude ukončena u epitafů, obrubníků; kolem kapličky bude rozšířena plocha v zarovnání od schodiště po vyvýšené žulové obrubníky, na jejich hranu; spojovací chodník za kapličkou bude nahrazen šlapacími kameny

Úsek č. 10 – ve stávající trase, budou zachovány nájezdové oblouky, plocha pro kontejner bude předlážděna. Je předpoklad kácení břízy u spojnice s úsekem č. 5

Úsek č. 11 – nebude proveden, zůstává travnatá plocha

Úsek č. 12 – pouze pochozí chodníky mezi epitafy, hranu dlažby bude tvořit základová konstrukce epitafu a obrubník vložený mezi ně (v travnaté ploše), šířka zůstává původní

Úsek č. 13 – začátek u úseku č. 5 bude zaoblen, rozšířen na hranu u konce úseku č. 9 (vnější hrana úseku č. 13), v trase zřejmě dojde ke kácení některých dřevin (lípa, jalovec). Místo pro kontejner předláždit, nutno vyspravit poklop šachtice u konce úseku III.etapy, 3 části (možné kácení smrku a břízy.  Na konci je rozšíření provedeno v štípané dlažbě, toto bude odstraněno, bude zachováno pouze místo pro kontejner (vedle vedení vodovodu) ostatní plocha bude zatravněna

Úsek č. 14 – v levé části zřejmě budou vykáceny tůje, trasa zůstane původní, dláždění bude provedeno až po vstupní bránu, z druhé strany lemováno stávajícím betonovým základem. „Zbytečný“ rozšářený vybetonovaný prostor bude odstraněn, plocha bude zatravněna.

Poznámka:

- V průběhu zpracování PD a před jejím dokončením bude zpracovávaná PD konzultována se zhotovitelem

- V případě kolizních či nejasných situací (zejména v místech, kdy dojde ke střetu průběhu chodníku se dřevinami vyskytujícími se v jeho bezprostřední blízkosti) projednat tyto situace se zhotovitelem a navrhnout mu řešení