Příloha č. 1. 1

ZADÁNÍ „ÚZEMNÍ STUDIE S PRVKY REGULAČNÍHO PLÁNU PRO OBLAST Č. 2“ (ÚS 2)

Územní studie s regulačními prvky, která akceptuje Memorandum

Pořizovatel:         Statutární město Frýdek-Místek,

odbor územního rozvoje a stavebního řádu,

zastoupený Ing. Pavlem Osinou

- ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Požadavek na pořízení územní studie (studií) vyplynul z jednání zastupitelstva, které dne 22. 1. 2016 schválilo uzavření „Memoranda o spolupráci“. Memorandum vzniklo ze společné iniciativy Statutárního města Frýdek-Místek a firmy SLEZANU.

Smyslem memoranda je nastartování dlouhodobé spolupráce, jejímž výsledkem by mimo jiné měla být garance plošného rozvoje města formou zahušťování současné zástavby na plochách bývalých průmyslových areálů v centru Frýdku, při zabránění nežádoucího rozšiřování města do krajiny. Vložením nových urbanistických struktur do ploch stávajících brownfieldů firmy Slezan, při zohlednění současných požadavků na fungování města, by mělo dojít ke zvýšení jeho atraktivity pro obyvatele města i jeho návštěvníky.

Vznik Memoranda je oboustranným zájmem Statutárního města Frýdek-Místek a SLEZANU na odstranění patové situace v plánovaném rozvoji města zapojením nefunkčních průmyslových areálů SLEZANU do jeho struktury a ochraně typických prvků průmyslového dědictví identifikovaných staveb (viz str. 5. Memoranda, viz Ad A) 1.6 Podklady – pro ÚS, bod c).

Obě strany se mimo jiné dohodly na tom, že:

-	připraví podmínky pro budoucí využití bývalých průmyslových areálů formou územních studií, tak aby průmyslové areály nebo jejich části byly vhodně začleněny do urbanismu města,

-	Statutární město Frýdek-Místek zajistí vypracování územních studií městských částí zahrnujících oblasti č. 1- č. 3.

SNÍMEK Č. 1 – VYZNAČENÍ OBLASTÍ FIRMY SLEZAN A JEJICH SITUOVÁNÍ VE MĚSTĚ

- ÚZEMNÍ STUDIE 1-3 (ÚS 1-3)

Strany se dohodly na rozdělení všech objektů průmyslových areálů do čtyř základních oblastí, jejich situování je zřejmé z ortofotomapy, (viz snímek č. 1):

- oblast č. 1 – území kolem nádraží ČD (areál sklad u ČD, točna autobusů, objekty a pozemky, ul. Nádražní, Těšínská, Staroměstská ulice) – ÚS 1

- oblast č. 2 – území kolem haly Polárka (areál ředitelství, bývalý ZOOpark, TJ Slezan a šicí dílna pod estakádou) – ÚS 2

- oblast č. 3 – území kolem průmyslového objektu na Hálkově oblast č. 3 – (areál tkalcovny, pozemky a prostranství kolem garáží) – ÚS 3

- oblast č. 4 – průmyslové areály Místek (areál Beskydská, Frýdlantská) – nebude řešena územní studií

Řešeny formou územní studie budou pouze oblasti č. 1. - č. 3, tedy územní studie ÚS 1- ÚS 3

- „URBANISTICKÁ STUDIE NÁVRHU VAZEB V ÚZEMÍ FRÝDKU-MÍSTKU PROPOJENÍ OBLASTÍ 1. - 3.“

Vzhledem k tomu, že se jedná o plošně rozsáhlé, funkčně nespojité území, jehož problematiku umocňuje reálný záměr SŽDC na modernizaci železniční tratě a na rozšíření rozřazovacího nádraží, bylo rozhodnuto o pořízení studie, která prověří a doplní základní vazby zájmového území, v němž jsou oblasti 1-3 obsaženy. Shora uvedená studie byla pořízena v 5/2016. Tento materiál řeší vazby v širším území, definuje problémy, limity, VPS a v návrhu rozděluje území mezi jednotlivými oblastmi na 3 plochy, pro které budou pořízeny 3 ÚS (viz snímek č. 2).

SNÍMEK Č. 2 - ÚS NÁVRH VAZEB V ÚZEMÍ S DOPLNĚNÍM RASTRU ZÁKLADNÍCH DOPRAVNÍCH VAZEB

- DOPRAVNÍ SITUACE V ÚZEMÍ

Vazby a zejména dopravní vazby a jejich důsledky v území jsou klíčovým problémem. Studie širších vazeb navrhla ideové doplnění vazeb v území, ale tento návrh a jeho reálnost je třeba případně ověřit dopravní studií DS. Návrh nového dopravního řešení v území by s ohledem na zamýšlený záměr SŽDC byl zásadní.

Proto zadavatel zvolil postup, kdy v rámci pořizování ÚS 2 budou v rámci překryvného (nestabilizovaného) území mezi ÚS 2 a plochou řešenou v rámci případné dopravní studie DS navrženy schematické, případně variantní vazby, jako případná příprava a podklad pro případné pořízení DS.

Rozdělení území pro ÚS 1-3 a případně DS jsou zřejmé z mapky, viz snímek č.3.

SNÍMEK Č. 3 - ROZDĚLENÍ ÚZEMÍ, STANOVENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ÚS 1,2,3

1.1  Cíle pořízení ÚS 2

Cílem „Územní studie pro oblast č. 2“ bude vyhledání optimálního způsobu využití a vazeb předmětného území. Jedná se tedy o vyhledávací studii s regulačními prvky, která bude řešit rovněž funkční využití ploch. ÚS 2 bude akceptovat Memorandum, Urbanistickou studii vazeb a schematicky zohlední záměr SŽDC na modernizaci tratě.                                                                                                                                             Platný územní plán je pro studii podkladem v širších vazbách, ale předmětná studie může vyvolat podněty pro změnu územního plánu (ÚP), či zpracování jiného územně plánovacího podkladu. Pokud se prokáže nezbytnost, bude pro dopravně nestabilizované území výhledově pořízena Dopravní studie DS.

Z hlediska urbanistické koncepce rozvoje města a ve vazbě na závěry Memoranda je pro plochu území řešenou v ÚS 2 (viz snímek č.5) jednoznačně preferováno funkční využití pro sport, rekreaci a volný čas, včetně nezbytného zázemí. Umísťování velkých komerčních zařízení by vyvolalo zvýšený tlak na kumulaci dopravy, včetně statické, což není v tomto území žádoucí.

Zpracovatel studie navrhne optimální plošné využití areálu bývalého ředitelství Slezanu, kde je do budoucna uvažováno polyfunkční využití území zejména pro služby, administrativu, ubytování a bydlení. Výstavba je doporučena ve výškových hladinách odpovídajících současné zástavbě.

Zpracovatel v návrhu dále zohlední danosti v území: možnost dopravního obsluhy území při realizaci modernizaci tratě, vyklesání lávky z náměstí ve Frýdku na úroveň terénu, dostatek ploch pro statickou dopravu, plochy veřejných prostranství, zeleně, případně zapojení řeky Ostravice.

Řešené území rozděluje těleso železniční tratě na část situovanou západně (podél řeky Ostravice) a část situovanou východně (pod významnou terénní vlnou).

V západní části řešeného území cíl využít plochu v souladu s urbanistickou koncepcí podporuje záměr na realizaci faunaparku v ploše bývalého ZOO parku Slezanu – viz 1.6 Podklady pro ÚS 2, bod o) - námět neziskového spolku nadšenců pro obnovu odpočinkového areálu rodiny Landsbergerů. Rozsah plochy pro faunapark bude ovlivněn a omezen řešením nástupu na lávku pro pěší a cyklisty přes tubus modernizované železnice, jeho využití ovlivňuje fakt, že se jedná o biocentrum. Faunapark  navazuje na stávající technické objekty areálu ředitelství Slezanu, některý z těchto objektů, je možno využít pro vytvoření zázemí a doplňkových aktivit k podpoře využití zařízení faunaparku (výuka - přednášky, výstavy, soc. zařízení, atd.).

Areál řadových garáží vytváří součást protipovodňové ochrany území a tento princip ochrany území by měl být zachován i nadále. Architektonicky zajímavý historický objekt bývalého ředitelství Slezanu je možno v rámci závěrů memoranda architektonicky upravit pro jiné funkční využití polyfunkčního charakteru, při respektování hlavního funkčního využití území, při současném zhodnocení stávající architektury objektu a potlačení stavebních novodobých architektonických úprav. Využití objektů v bezprostřední blízkosti železniční tratě, po jejích obou stranách, může být ovlivněno záměrem modernizace tratě.

Mimo areál ředitelství Slezanu, ve východní části řešeného území, je situován záměr na realizaci skateparku – viz 1.6 Podklady pro ÚS 2, bod r). Dále se v tomto území nachází stávající sportovní hřiště Slezanu včetně zázemí. Výhledově je požadováno vytipovat plochu pro situování vrhačské klece – viz 1.6 Podklady pro ÚS 2, bod u). V tomto prostoru jsou rovněž realizovány veřejné produkce kulturního charakteru. Územním plánem je však předmětné území určeno do plochy s hlavní funkcí „ Plochy tělovýchovných a sportovních zařízení OS“. V případě zájmu investora o záměr v souladu s hlavním využitím, bude jeho záměr upřednostněn před využitím kulturního charakteru – viz 1.6 Podklady pro ÚS 2, bod s). Všechny záměry v území zohlední stanovisko Odboru životního prostředí a zemědělství MMF-M, viz 1.6 Podklady pro ÚS 2, bod p).

ÚS 2 v rámci širších vztahů posoudí záměr na dlouhodobou urbanistickou koncepci, spočívající v rámci ÚS 2 v propojení 2 historických center (ohnisek) Místku a Frýdku. Dlouhodobým urbanistickým záměrem je pro pěší a cyklisty spojením tří městských ohnisek (Místku, Frýdku a nového ohniska u ulice Těšínské, které je předmětem ÚS1) vytvořit atraktivní městský okruh. Zejména do těchto ohnisek a jejich spojnic bude soustředěna ekonomická energie města (viz snímek č. 4).

SNÍMEK Č 4. – SITUACE STÁVAJÍCÍHO STAVU S VYZNAČENÍMPROPOJENÍ TŘECH HISTORICKÝCH OHNISEK MĚSTA- NEÚPLNÝ HISTORICKÝ OKRUH (upravený podklad: ateliérová tvorba studentů VŠB-TUO, FAST, KA, 2016)

ÚS 2 zohlední reálný záměr SŽDC na modernizaci tratě a s tím spojené důsledky do území. Posoudí z důvodů bezpečnostních a hlukových umístění tělesa železnice v rozsahu, který je zřejmý ze snímku č. 7, lokalita 7, do transparentního tubusu a navrhne lávku či podchod, které umožní pěším a cyklistům bezpečný a bezkolizní pohyb přes těleso modernizované železnice. Výsledkem je vytvořit územní předpoklady pro pohyb pěších a cyklistů z náměstí ve Frýdku, přes terénní nerovnost, tubus tělesa železnice na stávající chodník a dále na lávku přes řeku Ostravici na náměstí do MPZ Místek viz 1.6 Podklady pro ÚS 2, bod f.

Studie rovněž vytipuje vhodné plochy pro případnou humanizaci toku Ostravice ve vazbě na hlavní funkční využití území.

Studie by měla směřovat k odstranění fragmentace města, díky začlenění bývalého ředitelství Slezanu a jeho zázemí do jeho urbanistické struktury včetně záchrany a ochrany původních pro město charakteristických průmyslových fasád. Dále by měla přinést zlepšení infrastruktury ve městě, oživení a vznik nových veřejných prostranství včetně zeleně a ke snížení vnitroměstské dopravy. Měla by rovněž ideově zohlednit dopravní problémy v území kolem železnice a jejich dopady do území a jeho fungování. Dále dopravní problémy kolem OC Frýda a haly Polárka. Návrhy řešení by měly přispět ke zlepšení bezpečnosti a plynulosti dopravního provozu, ke zlepšení životního prostředí, urbanismu a image města.

FOTO 1 – Pohled na areál objektů firmy Slezan situovaný mezi železnicí a řekou Ostravicí a na část areálu TJ Slezan

ÚS 2 stanoví:

- Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití.

Stanoví zásady urbanistické koncepce přestavby území areálu Slezanu ve vazbě na stávající městskou strukturu, stanoví nové zastavitelné plochy, včetně ploch s rozdílným způsobem využití, zpřesní využití pozemků (podklad pro změnu ÚP).

Vydefinuje nezbytné vazby přes modernizované těleso železnice.

- Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb.

Stanoví plošnou a výškovou regulaci pro dostavbu, přestavbu v území s ohledem na vedutu města (uliční a stavební čára, vzdálenost stavby od hranic pozemků a sousedních staveb, půdorysnou velikost stavby, podlažnost, výšku, objem a tvar stavby, základní údaje o kapacitě stavby, určení části pozemku, které mohou být zastavěny, zastavitelnost pozemku dalšími stavbami, (vyznačí plochy veřejné, polosoukromé a soukromé). Pro dostavbu území se upřednostňují objekty s polyfunkční náplní (občanská vybavenost, ubytování a byty) při vyloučení objektů výroby, supermarketů a hypermarketů.

- Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území.

Kvalitní historizující fasády průmyslových objektů areálu Slezanu budou v souladu se závěry memoranda revitalizovány a zachovány, případně se stanou součástí nových staveb. Současná veduta města bude případně citlivě doplněna, budou respektovány stávající výškové historické dominanty.

- Bude zohledněna stávající kvalitní zeleň, viz 1.6 Podklady pro ÚS 2, bod p) a potenciál blízkého vodního toku.

- Požadavky na řešení veřejné infrastruktury

Stanoví nároky na novou veřejnou infrastrukturu a na úpravu nebo rozšíření stávající veřejné infrastruktury. Nároky budou členěny podle druhů veřejné infrastruktury na:

a) veřejnou dopravní infrastrukturu (automobilová doprava, statická doprava, MHD, cyklistická, pohyb pěších)

b) veřejnou technickou infrastrukturu (pouze liniový návrh)

c) veřejné občanské vybavení

d) veřejná prostranství (včetně zeleně)

e) humanizaci přilehlého břehu Ostravice

- Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření

Stanoví požadavky na vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo včetně uvedení, v čí prospěch je předkupní právo zřizováno

- Požadavky na asanace

Stanoví požadavky na vymezení pozemků pro asanaci a navrhovaný způsob využití staveb a pozemků po asanaci

- Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů.

Stanoví schematické vazby nezbytné pro obslužnost území s ohledem na automobilovou dopravu, MHD, cyklistickou dopravu a pěší.

Stanoví nejnutnější vazby pro pěší, cyklisty a vytvoří předpoklady pro cílové propojení tří historických ohnisek města, při vytvoření nových a posílení stávajících spojnic.

- Podklady pro Dopravu podrobněji viz 1.6 Vymezení zásadních problémů v území a problémů vyvolaných případným záměrem SŽDC- ve vazbě na pořízení ÚS 2.

1.2  Účel pořízení ÚS 2:

- bude podkladem pro případnou aktualizaci územně plánovací dokumentace (ÚP), aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje (ZÚR MSK)

- bude sloužit jako neopomenutelný podklad pro rozhodování v území

- bude sloužit jako podklad pro jednání se SŽDC

- bude sloužit jako podklad pro jednání se Slezanem, potažmo s investory v předmětném území

- bude sloužit jako podklad pro pořízení materiálu „Plán udržitelné dopravní mobility města F-M“

- bude sloužit jako podklad pro případné pořízení dopravní studie DS

1.3 Rozsah řešeného území ÚS 2

Předmětem ÚS 2 je řešení funkčně, prostorově, architektonicky doposud neřešeného území kolem budov ředitelství Slezanu a v širší vazbě na historické centrum Frýdku a Místku.

Rozsah řešeného území o rozloze cca 27 ha je zřejmý ze snímků č. 3. a č. 5. Řešené území ÚS 2 se částečně překrývá s dopravně nestabilizovaným územím, které bude případně řešeno v Dopravní studii DS.

Hranice řešeného území může být překročena, zejména z důvodu napojení veřejné dopravní a veřejné technické infrastruktury.

SNÍMEK Č. 5 – PLOŠNÝ ROZSAH ÚS 2

Ad A) 1.4 Požadavky na obsah řešení ÚS 2

1.	 Předmět územní studie, vymezení řešeného území, analytická část, popis a rozbor problémů (viz snímek č. 6.), vyhodnocení podkladů, případné doplnění podkladů, návrh doplnění vazeb v území.

2.	 Cíle a účel sledované zpracováním ÚS 2, koncepty návrhu řešení, případně ve variantách, vyhodnocení variant, hrubý odhad ekonomických dopadů návrhů.

3.	Výsledný návrh řešení, který zahrne urbanistické řešení, návrh VP, návrh VPS, dopady návrhu do ÚP, pro další stupně projektové dokumentace, pro získání dotací.

SNÍMEK Č. 6- SCHEMATICKÉ VYZNAČENÍ ZÁSADNÍCH STÁVAJÍCÍCH LIMIT A PROBLÉMŮ V ÚZEMÍ PRO PLOŠNÝ ROZSAH ÚS 1 A ÚS 2

Požadavky na formu obsahu a uspořádání textové a grafické části ÚS 2

V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, je stanoven obsah zadání pro zpracovávanou Územní studii oblasti č. 2. při současném naznačení dopravních vazeb přes železnici takto:

Textová část

Bude sestávat z analýzy, návrhu a vyhodnocení území řešeného v ÚS 2. Studie vyhodnotí stávající problémy v území, navrhne řešení ÚS s ohledem na cíle a účel sledované zpracováním ÚS, provede vyhodnocení formou bilance ukazatelů důležitých pro ekonomii řešeného území a fungování města.

Grafická část

- Výkres širších vztahů, analýza stávající dopravní situace a vazeb v území

- Problémový výkres, limity řešeného území (přestavbová území, nevhodné aktivity)

- Hlavní výkres (urbanisticko- architektonická situace) 1:1000

- Výkres funkčních ploch 1:1000

- Výkres regulace 1:1000

- Výkres urbanistických řezo- pohledů 1:1000

- Pohledy (vizualizace) z identifikovaných míst (po dohodě stanovišť)

- Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

- Výkres etapizace

- Výkres dopravy (automobilová, statická MHD, cyklistická, pěší)

- Výkres technické infrastruktury (pouze liniový návrh)

- Výkres kostry veřejných prostranství, včetně zeleně

- Výkres vyvolané změny nutné pro zapracování do ÚP

Struktura, obsah a měřítka jednotlivých výkresů mohou být po dohodě mezi pořizovatelem a projektantem upřesněny.

Ad A) 1.5 Stav dopravy v územích označených v legendě schémat ÚS 2

V současné době je z hlediska dopravy v území řešeném ÚS 2 několik významných dopravních překážek a limit v území, které ovlivňují průchodnost a vazby v území z pohledu optimálního fungování města. Z hlediska řešení dopravních vazeb v území je možno orientačně přihlédnout k závěrům „Urbanistické studie návrhu vazeb v území Frýdku- Místku- propojení oblastí 01-03“, prověří a zohlední schéma dopravního řešení.

Ad A) 1.6  Vymezení zásadních problémů vyvolaných případným záměrem SŽDC- ve vazbě na pořízení ÚS 1 a ÚS 2 – vytipování dopravních vazeb v území

Stávají úrovňový železniční přejezd na ulici Nádražní přes trať 323 je velmi nebezpečný - došlo na něm k dopravním nehodám s vysokým rizikem tragických následků. Uvedení dopravního řešení přejezdu na normové požadavky vyvolá pravděpodobně úpravy na okolní komunikační síti i se zásahem do území řešené ÚS 2.

ÚS 2 prověří, ideově navrhne, či doporučí, případně variantně, řešení těchto zásadních problémů (viz snímek č. 7).

Navržená dopravní řešení budou respektovat optimální urbanistické řešení území předmětné lokality města s ohledem na vazby, rozvojový potenciál, bezpečný provoz a kvalitu navrženého prostoru. Výsledná varianta bude sloužit jako podklad, pro případnou dopravní studii, či další stupeň projektové dokumentace.

SNÍMEK Č 7. - SITUACE S KONKRÉTNÍM VYZNAČENÍM LOKALIZACE PROBLÉMŮ 1-8 K ŘEŠENÍ VE VAZBĚ NA ÚS 2

Návrh případných změn vyplývajících ze stávajících dopravních problémů v území, související s případnou modernizací tratě (problémy, které nejsou v tomto textu uvedeny, jsou součástí ÚS1)

- nové mimoúrovňové přechody pro pěší a cyklisty:

lokalita č. 1: pod zámkem ve Frýdku = nová lávka, popř. podchod zajišťující bezpečný pohyb pro pěší a cyklisty mimo hlavní automobilovou trasu, z historického centra Frýdku přes železnici na stávající most přes řeku Ostravici a dále do historického centra Místku

- protihluková úprava – tubus, viz 1.6 Podklady pro ÚS 2, bod f)

lokalita č. 7: s ohledem na blízkost bytové zástavby, která je vzhledem ke konfiguraci terénu nad železnicí a z důvodu častého pohybu velkého počtu občanů při východu ze sportovní haly přes těleso ČD 323, požadujeme posoudit realizaci tubusu v rozsahu od ředitelství Slezanu po úroveň sportovní haly Polárka

- možná úprava stávajícího stavu

lokalita č. 5: odsun stávajícího přejezdu ve směru železniční tratě na Český Těšín, zlepšení úhlu křížení. Využití přejezdu pro příjezd ke stadionu pro automobilovou dopravu, cyklisty a pěší, při vyloučení MHD

Záměr na modernizaci tratě (rok 2025) by reprezentoval zdvoukolejnění, elektrifikaci a významné zahušťování taktu regionální dopravy a nárůst cestujících.

1.6 Podklady pro ÚS 2:

Podklady určené pro výběrové řízení:

a)  mapové podklady (katastrální mapa, výškopis, polohopis, majetkové vztahy, TI, ortofotomapy)

b)   ÚAP, ÚP Frýdek - Místek, ZÚR MSK

c)    „Memorandum“

d)   Slezan x SMF-M – strategie rozvoje lokalit

Podklady určené zpracovateli ÚS 2:

e)   „Urbanistické studie návrhu vazeb v území Frýdku- Místku- propojení oblastí 01-03“, 5/2012, (Zpracovatel: firma Duplex, Ing. arch. Rosypal)

f)    „Studie na eliminaci negativního vlivu železniční tratě na rozvoj Frýdku- Místku“, 11/2015, Dopravní projektování, spol. s r.o.

g)   „Studie proveditelnosti Beskydy“, která se týká i trati Ostrava – FM – Valašské Meziříčí, zadavatel SŽDC

h)    Podklady SŽDC (min. průjezdná výška, mapa majetkové vztahy, podklady multimodální terminál, pohyb vlaků, podklad F-M BUS a MHD)

i)     Podklady OŽP SM F-M

j)     Podklady DaSH SM F-M

k)    Model dopravy 2011

m)   Workshop zeleň

n)    Sčítání a vyhodnocení intenzit dopravy ve městě Frýdek-Místek (12/2016)

o)    Záměr faunapark - Spolek pro faunapark ve F-M předal námět na záměr realizace faunaparku

p)    Stanovisko Odboru životního prostředí a zemědělství k zásahům v území ÚS 2

r)     Záměr skatepark – Investiční odbor F-M předal podklad s vymezením plochy skateparku, včetně variantního vyznačení vstupů a vjezdů

s)     Záměr rozšíření ploch pro kulturní akce – pan P. Korč, ředitel festivalu a předseda POD SVÍCNEM z. s. předal vymezení ploch pro provozování Sweetsen festu, včetně ploch rozvojových, vyznačení s vyznačením vazeb pro dopravu, cyklisty a pěší

t)     Slezan – Staré ředitelství Slezanu

u)    TJ Slezan – záměr a připomínky

x)     Záměry – IO SMF-M

Ad A)  Termín odevzdání a požadavky na projednání návrhu ÚS 2

ÚS 2 bude ve stadiu rozpracovanosti konzultována min 2x, dle potřeby vícekrát s koordinátory, případně s dalšími přizvanými odborníky.

Termín odevzdání:  max. do 7 měsíců od podpisu smlouvy

Zadavatel bude o průběhu prací průběžně zpracovatelem informován.

Ad A) Další požadavky na ÚS 2

- Grafická i textová část ÚS 2 bude zpracována digitálně:

- Grafická část: digitální data předaná na DVD nosičích, studie bude předána v 1 ks                                                                                                                                                          Textová část: bude zpracována ve formátu MS Office Word

- Dokumentace ÚS1 bude zpracována a předána rovněž v listinné podobě v počtu 6 ks